قسم التقنية الميكانيكية

التدريب على قوالب القياس

السؤال الأول : باستعمال قوالب القياس المتوفرة في الطقم الموضح في الجدول  1 قم بتركيب الأبعاد التالية:  90.531 mm , 105.045 mm, 45.342 mm , 7.52 mm

الجدول 1 – طقم قوالب القياس

| عدد قوالب القياس | أطوال قوالب القياس (mm) | مقدار التزايد |
| --- | --- | --- |
| 9 | من 1.001 إلى 1.009 | 0.001 |
| 49 | من 1.01 إلى 1.49 | 0.01 |
| 4 | من 1.6 إلى 1.9 | 0.1 |
| 19 | من 0.5 إلى 9.5 | 0.5 |
| 10 | من 10 إلى 100 | 10 |
| 91 | عدد قوالب القياس في المجموعة |

| القوالب المستعملة | طريقة الحساب | البعد المراد تركيبه |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7.52 mm |
|  |  | 45.342 mm |
|  |  | 105.045 mm, |
|  |  | 90.531 mm |

السؤال الثاني : عند تجميع قوالب القياس لتركيب بعد معين ما الهدف من التقليل في عدد القوالب؟

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

السؤال الثالث : أشرح كيفية معايرة أجهزة القياس (مثل الميكرومتر) باستخدام قوالب القياس. ما الهدف من العملية ؟

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

بالتوفيق للجميع

د. محمد عيشوني

http://hctmetrology.tripod.com

# Text boxes

امتحان التقييم المستمر4           مادة : القياسات

اسم الطالب : …...........................…....……..……

الرقــم الأكاديمي :......……...............………..........